## Slide 1: 截肢與裝具

## Slide 2: 上肢截肢
肘上截肢(above elbow; AE):截在手肘之上
  長肘上截肢 (保留90%以上肱骨長)
  標準肘上截肢(50%-90%肱骨長)
  短肘上截肢(30%-50%肱骨長)
  極短肘上截肢(30%以下肱骨長)
肘下截肢(Below elbow;BE):截在手肘之下
  長肘下截肢 (保留55%-90%前臂長)
  短肘下截肢(35%-55%前臂長)
  極短肘下截肢(35%前臂長)

## Slide 3: 上肢截肢
關節截斷:在關節處截肢
  截在肩關節:肩離斷
部分手截肢 :以腕關節為界的遠端
上肢完全截肢:整個手臂加肩膀及肩胛骨

## Slide 4: 義肢的構造
依操作類型分
  身體力量驅動
  外力驅動
  混合型

## Slide 5: 末端裝置(terminal device TD)
外觀
  義手:以拇指和食指中指開合,做出三點抓握
  義手鈎:由兩鈎間的開合,做指側抓握和指尖抓握
功能
  美觀手
  功能手
控制方式
  控開型(VO):較常用.平時閉合,需要時利用纜線的拉力打開
  控閉型(VC):平時打開,需要時利用纜線的拉力閉合

## Slide 6: 手腕的元件
摩擦是腕盤
  利用塑膠墊片旋緊,調整TD的腕部旋前旋後角度
鎖嵌式腕盤
  利用插銷卡榫的方式,調整TD的腕部旋前旋後角度
屈腕式腕盤
  讓腕部能夠調整屈曲角度

## Slide 8: 肘節單元
僅在肘上義肢才有
往上連接乘筒,往下連接肘下的結構體,做肘屈曲伸直的動作
水平面具可被動旋轉的轉盤,當往身體內側或外側旋轉,就等同於肩內旋或外旋
有閉鎖解開的循環卡榫
若肱骨的長度越短,患者要做出肘關節屈曲與打開末端裝置就越困難

## Slide 9: 乘筒
套在病人殘肢上,通常需要照殘肢取模,用樹酯或塑膠成型,內側符合殘肢外型,外觀配合健側手臂的長度
分為單層壁和雙層壁
  殘肢長用單層壁
  殘肢短用雙層壁

## Slide 10: 三頭肌墊
僅在肘下義肢有
包覆上臂後側
提供肘樞紐.吊帶.控制帶.纜線的固定,讓上臂的動作能夠順利傳導到義肢末端的手鈎控制上

## Slide 11: 纜線
是金屬線
用以控制義肢末端裝置的閉合.肘彎曲,肘節單元(閉鎖解開循環卡榫)

## Slide 12: 鞍帶及控制系統
配在身上的整組帶具
目的:穩定義肢位置.控制系統的中心
常見:
  8字鞍帶:提供對稱及穩定效果,適合單側與雙側義肢
  9字鞍帶:方便穿戴但穩定效果較差,只適合單側義肢使用

## Slide 15: 肘下義肢鞍帶系統
Y帶:位於上臂前側,用以懸吊三頭肌墊
控制吊帶:上臂後側,連結由末端裝置延伸至此處的纜線

## Slide 16: 肘上義肢的鞍帶
前側:控制肘關節活動的閉鎖與解開纜線的控制吊帶
上臂乘筒:由肩部側吊帶提供懸吊拉力
鞍帶後側控制吊帶:連結由末端裝置延伸,經肘外側的力距套環及上臂乘筒後側的定位器到此處的纜線

## Slide 18: 肘下義肢的驅動
肘下義肢的八字形系統主要動力來源是手肘的屈曲,當手肘屈曲可以打開TD
當伸直肘關節時,橡皮帶將TD關起來
靠近身體時可利用雙側肩胛外展的動作打開TD
靠近身體可利用內收或後縮關上TD

## Slide 20: 肘上義肢的制動
肘上義肢的控制系統有兩條控制纜線,一條控制肘關節,一條控制TD
肘關節鎖定時,雙側肩胛外展可以開關TD
肘關節打開時,雙側肩夾外展可以屈曲及伸直肘關節