## Slide 1: 如何協助孩子養成良好的身體姿勢
吳東昇

## Slide 2: 內耳前庭系統

## Slide 3: 迷路神經

## Slide 4: 姿勢平衡

## Slide 9: 座椅設計
坐姿時脊椎骨與肌肉所受的影響：
(一)坐姿時，腰椎壓力增加
(二)不同坐姿的肌電活動
(三)調整姿勢可加強脊椎骨間組織的養分
(四)增加座椅的角度，降低脊椎骨間盤墊的負荷

## Slide 10: 設計原則：
(1)坐在椅子上時，大腿的施力應降至最低。
(2)腰椎部位必須支撐。
(3)身體的重量應由臀部坐骨結節支撐。
(4)腳部應平放於地板或腳墊之上。
(5)允許坐於座椅上的人調整姿勢。
(6)椅面深度必須適合矮小者，以免觸壓至膝蓋附近肌肉。
(7)椅面寬度必須適合身材高大的人。

## Slide 11: 脊椎骨、椎間盤與骨骼的形狀 (a)立姿、坐姿；(b)有、無腰靠背坐姿

## Slide 12: 不同坐姿對脊椎骨間盤墊效應

## Slide 13
國民中小學課桌椅規格

## Slide 17: 辦公或電腦用椅尺寸
5.8
51
公分
37公分
>45公分
85公分
5°
30°
頭墊：50-70公分高於椅面
腰墊：15-23公分高於椅面
95-120°

## Slide 18: 人工物料搬運的人因原則
基本原則
  減少物料的體積、重量與所需施力範圍。
  容器、桶、盒宜設置把手，以便於抬舉、提攜。
  將物料置於正前方，儘可能靠近身體，避免扭曲肢體。
  保持適當的姿勢。
  設法減少必須移動的距離。
  宜水平方向移動，避免垂直方向移動。
  儘量將抬舉、提攜作業以推、拉取代。
  所有的動作應事先計劃，並保持平穩。
  切勿抬舉後又必須放下。
  設法降低或取消人工物料的搬運。

## Slide 19: 不同姿勢與負載所產生的椎間盤壓力
%
400
300
200
100
椎間盤壓力比（%）

## Slide 20: 手工具的設計原則
手工具的設計目標為
  (1)儘量增加工具所產生的力量。
  (2)儘量減少對肢體所產生的物理壓力
設計原則
  (一)手柄的變曲角度
  (二)抓握部位厚度、形狀
  (三)手柄直徑

## Slide 21: 手工具的設計原則
需求
(1)工具必須能有效達到設計的功能與目的，例如鎚子的設計，必須能將最大的動能轉變為有用的功。
(2)手工具的大小、尺寸必須與使用者的肢體大小成正比。
(3)手工具的重量與所需施力大小必須適於使用者的肌力與工作容量，設計時必須考慮使用者的性別、肌力、年齡與過去所受的訓練。
(4)工具不易造成疲勞。
(5)工具必須提供使用者適當的回饋，例如壓力、力量、表面結構、溫度等。
(6)價格低廉，易於保養。

## Slide 22: 手工具的設計原則
(四)一般性原則
  1.保持手腕正直
  2.避免對組織產生壓迫
  3.避免手指重複性動作
  4.安全考慮
  5.設計適於女性的工具
  6.設計左、右兩手皆可使用的工具
  7.使用特殊用途的工具以取代一般性工具
  8.應用適當的肌肉群
  9.足夠的活動空間
  10.儘可能使用馬達驅動的動力工具

## Slide 23: 進行活動時老師及家長應注意的姿勢：

## Slide 24: 正確站姿：
挺直背部，縮回下頷並伸長後頸。雙往後拉，挺起胸部，收縮小腹，使下背變平。

## Slide 25: 不正確站姿：
腰往前過分挺伸
彎腰駝背
穿細高跟鞋

## Slide 26: 彎腰：
正確的彎腰動作並非彎曲腰椎，而是維持脊椎挺直在自然的弧度不動，利用髖關節與膝關節屈曲。如撿地面上東西是要走過東西蹲下來撿；穿鞋子應坐下來挺腰去穿鞋子，而非腰彎去穿鞋子。

## Slide 27: 正確穿鞋子： 坐下來挺直腰去穿鞋 不正確穿鞋子： 彎腰穿

## Slide 28: 走路：
抬頭挺胸，收小腹，是標準走路姿勢，如須走遠路最好穿有一點跟的鞋子，但絕對避免穿高跟鞋。

## Slide 29: 坐姿：
正確坐姿： 上半身維持直立姿勢
不正確坐姿： 椅子太高不適合

## Slide 30: 抬物：
搬重物時，身體盡量靠近重物，身體蹲下，腰保持直立，拿起重物後再站起來，抱小孩亦是如此。抱重物愈靠近身體愈好，重量不可太重，東西不可過大。

## Slide 31: 抱東西姿勢
正確抱東西姿勢： 抱東西愈靠近身體愈好，重量不可太重
不正確抱東西姿勢：
抱東西太多，離開身體太遠
過重的東西要分開來抱

## Slide 32: 撿東西的正確姿勢：
提重東西時兩腿分開，腰保持直立才提起來，抱小孩也一樣。
撿東西時要走過去，蹲下來撿。

## Slide 33: 躺床
床墊儘量結實，不可讓身體陷下彎曲變形，但是不一定要硬板床，有點彈性或柔軟，使腰部下沈2～3公分左右。最好的臥床姿勢應該是平躺放鬆自己，膝下墊一小枕頭。或者側臥，兩膝間夾一小枕頭。

## Slide 34: 睡姿：
正確睡姿： 平躺放鬆自己，膝下墊枕頭
不正確睡姿： 平躺直睡，兩腿蹬直，會加重背痛壓力

## Slide 35: 正確起床姿勢

## Slide 36: 避免體重過重：
挺著大肚子的中年富貴男女們，因身體重心前移，會造成背肌與脊椎的負擔。相同情形發生在懷孕的婦女，尤其懷孕後期背痛現象更常發生，一般言生產後，就會恢復正常。

## Slide 37: 運動：
經由運動可強化背肌和腹肌，強化肌肉有助於預防背痛及避免背痛惡化。
對於下背痛患者言，游泳是一個很好的選擇，其他如散步，自行車（但騎低握把的自行車可能因姿勢不良而引起不舒服），外丹功等較不劇烈的運動均可考慮。

## Slide 38: 強化腹肌及背肌的運動：
(1)仰臥平躺，曲膝，將膝蓋抱到肚子，然後曲膝，平躺，重複慢慢作10次。
(2)仰臥平躺，曲膝併攏，兩足平貼地面，兩肩維持靜止，然後緩慢將兩膝向左右擺5次。
(3)仰臥平躺，曲膝併攏，兩足貼地面，作仰臥起坐，但不可作 完全程的仰臥起坐，僅頭部及兩肩抬起離地面，雙手碰膝蓋
即可（數到10），共計5次。
(4)趴著，肚子下墊一小枕頭，舉起一腳（兩腳輪替）共5次。
(5)趴著，肚子下墊一小枕頭，上半身離開床面，共5次。
(6)狗爬式，以雙掌及一膝支撐，另一下肢做屈曲伸直運動，共5次。
(7)站立時作後彎（沒有前彎動作），側彎與轉動運動，共5次。 以上動作每天作二次，每項的次數可漸次增加，如每次運動後會使疼痛加劇達數小時之久，則應停止該項運動。

## Slide 39: 有氧運動
指在運動時，呼吸是呈規律性的呼氣、吸氣，肌肉是呈規律性的緊張、放鬆相互交替，長期從事有氧運動可使肌肉線條修長、勻稱，如慢跑、散步、騎腳踏車等運動皆是有氧運動，有氧運動除可加強心肺功能外，並可促進新陳代謝。

## Slide 40: 無氧運動
指一些如丟鉛球、舉重的爆發性運動，在運動的一剎那是閉氣，而當做無氧運動的人肌肉線條呈塊狀。

## Slide 41: 運動頻率
每週至少三次。
若每週1～2次亦有維持效果

## Slide 42: 運動持續時間
20～60分鐘(含運動前暖身及運動後之緩和運動時間)。亦可採取短暫運動時間(約5～10分鐘)，在一天內多進行幾次，使總運動時間仍達20～30分鐘以上。

## Slide 43: 運動強度
(1)做到有點喘、流汗程度。
(2)適當運動強度為運動時心跳達到60%
最大心跳次數。

## Slide 44: 如何計算適當運動強度的心跳範圍
(1)先決定最大心跳次數： 220-年齡(歲)=最大心跳次數(次/分鐘)。 (2)再計算60%最大心跳次數：步驟(1)所
得結果乘以0.6 (3)步驟(2)所得結果±5，即為運動最適宜心
跳次數(次/分鐘)。

## Slide 45: 正確的拉筋方式
拉筋最好每天都做當你覺得緊繃時就做 做時放鬆心情呼吸自然並使用正確姿勢 ------------------拉筋----------------- ----輕鬆拉筋---適中拉筋---重度拉筋----
---(維持30秒)---(維持30秒)---(非極用力)----

## Slide 46
一般人肌肉酸痛時會想到要拉筋，拉筋並非要很用力的拉扯，有時不正確的用力，會造成二度傷害，事實上正確的拉筋是復健治療上的良方，這對在肌肉傷害時的治療非常重要，希望藉此機會說明，大家都能正確的使用拉筋方式。

## Slide 47: 放鬆背部

## Slide 48: 放鬆肩頸背手部

## Slide 49: 放鬆下背部

## Slide 57: Thanks for your attention!
謝謝您的聆聽